## Slide 1: TKV-Metalická vedení
ČVUT-Praha

## Slide 2: Přenosová média
Při přenosu zprávy je zpráva přeměněna na signál. Signálem je zpráva přeměněna do konkrétní fyzikální formy, která je vhodná pro přenos určitým prostředím.
V telekomunikační technice rozlišujeme signály akustické, optické, elektrické, pro které jsou vhodná určitá přenosová prostředí (média)

## Slide 3: Přenosová média
Metalická
Optická
Vzduch - radiové vlny
Omezujícím faktorem v souvislosti s nasazenými médii je šířka pásma

## Slide 4: Metalická vedení
Symetrická vedení (symetrický pár)
-dvojice spirálově stočených vodičů v kabelu
-dvojice paralelních vodičů zavěšených na izolátorech
Koaxiální vedení (koaxialní pár)
-dvojice souosých vodičů

## Slide 5: Rozdělení podle umístění
nadzemní vedení
zemní kabelové vedení
  symetrické kabely
  nesymetrické kabely
  kombinované kabely
podmořské kabely

## Slide 6: Nadzemní vedení
dříve pro přenos signálů v pásmu od 0-150 kHz (rozhlas po drátu)
realizovány bronzovými nebo ocelovými vodiči o průměru 2-4 mm
nevýhoda závislost na klimatických podmínkách
v současnosti využití VVN vedení pro přenos signálů dálkového ovládání a signalizace (pásmo 30kHz-700kHz)

## Slide 7: Zemní kabelové vedení
závlačné
úložné
závěsné
samonosné
říční
Poznámka :nejčastěji umísťovány do země do hloubky 80 cm, kde jsou
chráněny proti mechanickému poškození a klimatickým změnám)

## Slide 8: Úložné kabely
pokládají se volně do země (do tzv. kynety=pískové lože v kabelovém příkopu, cihly a signální fólie

## Slide 9: Závlačné kabely
zatahují se do kabelovodů
typy kabelovodů
  tvárnicové tratě
  novodurové trubky (menší součinitel tření, nehrozí poškození)

## Slide 10: Závěsné kabely
ukládají se na různé podpěry v kolektorech nebo v Metru

## Slide 11: Symetrické kabely
vodiče proti zemi mají shodné impedance (elektrická symetrie vůči zemi)
význam minimalizace vnějšího rušení (minimální indukce)

## Slide 12: Struktura symetrického kabelu
Jádro
  používané materiály CU(dříve Al- špatné mechanické vlastnosti)
  výroba žíháním a srážením přes průvlaková očka, až na požadovaný průměr, poslední očko je diamantové a kalibrované (přesnost na 0.001 mm)
Žíla
  jádro s izolací buď papírovou nebo styroflexovou (PE izolace je příliš tlustá, proto se nepoužívá pro dálková vedení)
  podstatou papírové izolace je provázek navinutý do spirály na jádro a přes něj namotaný papírový pásek (suchý vzduch velmi dobrý izolant)

## Slide 13: Struktura symetrického kabelu
Kabelová duše
  vzniká stáčením prvků (prvek vzniká stáčením jednotlivých žil do párů nebo čtyřek)
  stáčení buď koncentrické nebo skupinové
    koncentrické stáčení -prvky se stáčejí v protisměrných vrstvách (možnost odpočítat)
    skupinové stáčení -1 skupina nejčastěji 25,50,100 párů
Plášť
  slouží k ochraně kabelové duše
  většinou se používá jako materiál olovo (Pb), které se leguje pro zlepšení parametrů antimonem (Sb)
  alternativou je hliníkový plášť (Al vyšší vodivost než Pb - stínící účinky)
  jako ochrana proti vlhkosti bitumen nebo plast, proti poškození pancéřové opláštění)

## Slide 14: Vytváření prvků kabelu
pár
  vzniká stáčením dvou žil
křížová čtyřka (XN, XV)
  vzniká stáčením 4 žil s jednotnou délkou zkrutu (tj. řez v kterémkoli místě má tvar kříže)
  při výrobě nerovnoměrným bržděním bubínků dochází k propadům (vznik systematické vazby - důsledek kapacitní nesymetrie, nepoužitelné pro vf přenos)
a
b
c
d
a
b
a
b
c
d

## Slide 15: Vytváření prvků kabelu
DM čtyřka (XV)
  Diesel Horst-Martinova čtyřka
  vzniká stáčením 2 párů (délka zkrutu páru a,b=L1 a c,d=L2) s délkou zkrutu L3
  odstranění systematické vazby vykřižováním v průběhu celého kabelu
  dobré vlastnosti pro vf přenos
a
b
c
d
a
c
d
b

## Slide 16: Nesymetrické (koaxiální) kabely
elektricky nesymetrické
geometricky přísně symetrické
tvoří jeden nebo více koaxiálních párů (v telekomunikačních kabelech kombinované se symetrickými čtyřkami a páry = kombinované kabely)

## Slide 17: Nesymetrické (koaxiální) kabely
Mikrokoaxiální pár (D/d=2,8/0,65 mm)
  použití do 5 MHz; max. přenosová rychlost 34 Mbit/s
Malý koaxiální pár (D/d=4,4/1,2 mm)
  použití do 18 MHz; max. přenosová rychlost 140 Mbit/s
Střední koaxiální pár (D/d=4,4/1,2 mm)
  použití do 60 MHz; přenosová rychlost vyšší jak 140 Mbit/s

## Slide 18: Nesymetrické (koaxiální) kabely
Problémy
  dokonalá souosost obou vodičů v průběhu celého kabelu
Řešení
  distanční kroužky navlečené na střední vodič
  balónková izolace

## Slide 19: Parametry kabelů
Elektrická pevnost kabelu
  napětí, které musí izolace vydržet, spojíme-li všechny žíly a měříme proti plášti (u celoplastových kabelů proti stínění)
  u běžných kabelů - 2kV při 50Hz
  el. Pevnost se zvyšuje se stoupající izolací jednotlivých vodičů (zvýšením počtu papírových pásků)
Izolační odpor pláště
  se pohybuje okolo 10 000 M.km

## Slide 20: Značení kabelů
Z označení kabelu je možné zjistit druh kabelu, materiál jader, materiál izolace žil a pláště, jmenovitý počet prvků, způsob provedení a průměr jader.

## Slide 21: Značení kabelů
Znak pro druh kabelu
TK sdělovací kabel
DK sdělovací kabel dálkový
RK rozhlasový kabel
SK sdělovací kabel
Materiál jader
A hliník
C měď
J slitina hliníku (VUK 33E)
vkládáme za za písmeno T,D,R,S druhu kabelu

## Slide 22: Značení kabelů
Druh izolace jader
Y (U) polyvinylchlorid (PVC)
E polyethylén (PE)
G guma (pryž)
B balónková PE izolace
je-li toto písmeno vynecháno jedná se o vzduchopapírovou izolaci
Materiál pláště
O olovo
Q legované olovo
A hliník
Y (U) polyvinylchlorid (PVC)
E polyethylén (PE)

## Slide 23: Značení kabelů
Způsob ochrany pláště
V(A) vlákninový obal
Y pasivní protikorozní ochrana z PVC
B protikorozní pásková ochrana z PVC
P pancíř z ocelových pásků
D pancíř z ocelových drátů
R zesílený pancíř z kabelových ocelových drátů (říční
provedení)
Z pancíř z hliníkových drátů
Za písmenou symbolikou se připojuje údaj o počtu prvků, způsobu
provedení (párové P; XN; XV) a průměru jader v mm.

## Slide 24: Značení kabelů
Příklady označení kabelů
TCEKEZE 50P 0,5
-sdělovací kabel místní (TK) s měděnými jádry (C), s PE izolací jader (E), s pláštěm z PE (E), s pancířem z hliníkových drátů (Z) a ochranným obalem PE (E), s 50 páry (50p) a jmenovitým průměrem jader 0,5 mm
TCKOYPV 300 XN 0,8
-sdělovací kabel místní (TK) s měděnými jádry (C), se vzducho-papírovou izolací jader (bez označení), s olověným pláštěm (O), s pasivní protikorozní ochranou z PVC (Y), s pancířem z ocelových pásků (P) a vlákninovým obalem (V), s 300 čtyřkami (300XN) a jmenovitém průměru jader 0,8 mm