## Slide 1: Optická vlákna a práce s nimi
Ing. Pavel Schlitter
místnost č. 619, 605
tel.: 2435 2102, 2095

## Slide 2: Výhody komunikace s použitím optického vlákna
Enormní šířka pásma
Malé rozměry a hmotnost
Elektrická izolace
Odolnost proti elektromagnetické interferenci a přeslechům
Bezpečnost přenosu optického signálu
Nízké ztráty při přenosu

## Slide 3: Výhody komunikace s použitím optického vlákna
Hutnost a flexibilita
Systémová spolehlivost a jednoznačnost údržby
Potenciální malé náklady

## Slide 4: Enormní šířka pásma
Optická nosná 1013-1016 Hz, což umožňuje využívat širší přenosová pásma ve srovnání s koaxiálním párem a radiotechnikou
Dnes se využívají jednokanálové přenosové systémy s 2,5 Gbit/s, či dokonce 10 Gbit/s
budoucnost je ve WDM (Wavelength Division Multiplexing) - vlnový multiplex

## Slide 5: Malé rozměry a váha
Optická vlákna mají mnohem menší rozměry a hmotnost v porovnání s metalickými páry => snažší zacházení a práce

## Slide 6: Elektrická izolace
Materiály pro výrobu optických vláken jsou dielektrika
Použití v elektricky hazardních prostředích
Není problém s elektrickým přizpůsobením

## Slide 7: Odolnost proti elektromagnetické interferenci a přeslechům
Neexistuje přeslech mezi jednotlivými vlákny kabelu => možnost využívání optického kabelu v silně rušeném elektromagnetickém prostředí

## Slide 8: Bezpečnost přenosu optického signálu
Optické vlákno nevyzařuje světlo do okolí
Při vyvázání optického signálu dojde ke snížení přenášeného výkonu => detekce v koncovém zařízení
Využití zvláště pro bankovnictví, armádu, atd.

## Slide 9: Nízké ztráty při přenosu
Díky vývoji se dnes útlum optických vláken pohybuje v desetinách dB/km
Umožnění velkých vzdáleností mezi opakovači

## Slide 10: Hutnost a flexibilita
Optická vlákna mají velkou pevnost v tahu, je možné je relativně dobře ohýbat a zkrucovat
Snadná manipulace, transport a práce s optickými vlákny

## Slide 11: Systémová spolehlivost a jednoznačnost údržby
Malý útlum => delší opakovací úseky => menší počet opakovačů nebo zesilovačů => větší spolehlivost

## Slide 12: Potenciální malé náklady
Dokonale zvládnuta technologie výroby
Pro výrobu nejsou využívány strategické suroviny
Poměrně nákladné ostatní optické komponenty

## Slide 13: Blokové schéma optoelektrického systému s optickým vláknem

## Slide 14: Blokové schéma optoelektrického systému s optickým vláknem
Elektrický vysílač: elektrický stupeň pro buzení optického zdroje
Optický zdroj: elektricko-optická přeměna (LED, LD)
Optické vlákno: optické vlákno, optický kabel
Optický detektor: PN, PIN, APD, PIN-FET detektor

## Slide 15: Blokové schéma optoelektrického systému s optickým vláknem
Elektrický přijímač: elektrický stupeň buzený detektorem

## Slide 16: Ve vláknové optice se využívají tři přenosová okna
850 nm - mnohavidová vlákna
1300 nm - mnohavidová vlákna (1310 nm - jednovidová vlákna)
1550 nm - jednovidová vlákna

## Slide 17: Základní parametry a pojmy
Útlum optických vláken
Disperze v optických vláknech
Numerická apertura

## Slide 18: Útlum optických vláken
α = αA + αR + αN + αMO + αO [dB/km]
αA absorpce
αR Rayleighův rozptyl
αN rozptyl na makroskopických neregularitách
αMO rozptyl na mikroohybech
αO rozptyl na makroohybech

## Slide 19: Disperze v optických vláknech
Disperze je příčinou zkreslení přenášeného signálu
Dochází ke zpožďování a rozšiřování impulzů a změně jejich tvaru
Druhy disperze:
  materiálová - n = f(λ)
  vlnovodná - vsk = f(λ)

## Slide 20: Disperze v optických vláknech
  chromatická – společné označení pro materiálovou a vlnovodnou disperzi
  polarizační vidová - rozdílná rychlost šíření navzájem kolmých složek téhož vidu
  vidová - pouze u mnohavidových vláken-rozdílná doba šíření jednotlivých vidů vláknem

## Slide 21: Numerická apertura
Podmínka pro vedení vln ve vlnovodu je totální odraz paprsku na rozhraní jádro/plášť

## Slide 22: Numerická apertura

## Slide 23: Numerická apertura
NA = sin θ0m = (n12 – n22)1/2 [-]
Zavedeme-li ∆ = (n1 – n2)/n1 [-]
Pak NA = n1 (2∆)1/2 [-]

## Slide 24: Vláknové optické vlnovody
Mnohovidové (Multimode, MM)
  se skokovou změnou indexu lomu (Step Index, SI)
  s gradientní změnou indexu lomu (Graded Index, GI)
Jednovidové (Singlemode, SM)

## Slide 25: Mnohovidová vlákna se skokovou změnou indexu lomu
Průměr jádra 50 μm nebo 62,5 μm
Průměr pláště 125 μm
Značíme 50/125 μm nebo 62,5/125 μm
Průměr primární ochrany 250 μm
Útlum 5 až 10 dB/km
Šířka pásma 50 až 100 MHz.km

## Slide 26: Mnohovidová vlákna se skokovou změnou indexu lomu
NA = 0,2 (50/125 μm) a NA = 0,275 (62,5/125 μm)
Index lomu jádra n1
Index lomu pláště n2
n1 > n2
Trajektorie paprsků - lomené úsečky

## Slide 27: Mnohovidová vlákna se skokovou změnou indexu lomu

## Slide 28: Mnohovidová vlákna s gradientní změnou indexu lomu
Průměr jádra 50 μm nebo 62,5 μm
Průměr pláště 125 μm
Značíme 50/125 μm nebo 62,5/125 μm
Průměr primární ochrany 250 μm
Útlum 0,8 až 5 dB/km
Šířka pásma 0,4 až 1,5 GHz.km

## Slide 29: Mnohovidová vlákna s gradientní změnou indexu lomu
NA = 0,2 (50/125 μm) a NA = 0,275 (62,5/125 μm)
Index lomu jádra n1
Index lomu pláště n2
n1 > n2
Trajektorie paprsků - zakřivení odpovídá sinu, což umožňuje dosažení větší šířky pásma

## Slide 30: Mnohovidová vlákna s gradientní změnou indexu lomu

## Slide 31: Jednovidová vlákna
Průměr jádra 4 až 8 μm
Průměr pláště 125 μm
Průměr primární ochrany 250 μm
Útlum 0,35 dB/km při 1310 nm a 0,23 dB/km při 1550 nm
Šířka pásma 100 GHz.km

## Slide 32: Jednovidová vlákna
NA = 0,12 až 0,13
Index lomu jádra n1
Index lomu pláště n2
n1 > n2
Šíří se pouze jediný paprsek - osový

## Slide 33: Jednovidová vlákna

## Slide 34: Výhody jednovidových vláken oproti mnohovidovým
Menší útlum
Menší disperze
Přenos na delší vzdálenosti
Větší šířka přenosového pásma

## Slide 35: Výhody mnohovidových vláken oproti jednovidovým
Větší hodnota NA => snadnější navazování světla do vlákna
Možnost budit pomocí LED
Snadnější spojování vláken

## Slide 36: Výroba optických vláken
Vytvoří se preforma - tyčinka z SiO2 s příměsemi – např. 1 m dlouhá a např. 15 mm v průměru
Tažení z preformy - zahřívání plamenem
Zpětná kontrola
Opatřování ochrannými vrstvami
Navíjení na bubny

## Slide 37: Optické kabely
Skládají se až ze 144 optických vláken
Nejčastější počty vláken jsou: 6, 8,12, 16, 24, 36, 48, 64, 96, 120, 144
Nutná ochrana proti vlhkosti - gely
Ochrana proti mechanickému poškození - tuhá ochrana, pokládka do ochranných trubek, ochrana kevlarem - proti brokům

## Slide 38: Optické kabely
Výrobní délky nejčastěji 2, 4 nebo 6 km
Spojování v kabelových spojkách - nutná ochrana proti vlhkosti a dalším vlivům
V každé kabelové spojce je nutné spojit všechna vlákna - nejčastěji svařením pomocí svářečky optických vláken
Další možnost spojení vláken je konektory

## Slide 39: Optické kabely - možnosti instalace
Kombinovaná zemní lana - na stožárech vvn - energetika
Ochranné trubky v zemi - nejčastěji
  zafukování - kompresory - max. 1 km
  zatahování - vnitřní strana trubky musí klouzat - nebezpečí mechanického poškození

## Slide 40: Literatura a další informace
Schlitter, M.: Telekomunikační vedení. Doplňkové skriptum, ČVUT 1988
Sýkora, J.: Přednášky z Telekomunikačního vedení, zimní semestr 2000/2001
Boháč, L.: Přenášky z Optických komunikací
Schlitter, P.: veškeré dílo